## Slide 1
Rede Mesh LoRa Descentralizada
Componentes do Grupo: Charles Meira, Paulo Dimas, Rafael de Melo

## Slide 2
Objetivo do Projeto
Criar uma rede sem fio descentralizada, escalável, segura e anônima para envio de mensagens assíncronas utilizando a tecnologia LoRa.

## Slide 3
ESP32 LoRa V3: Microcontrolador de baixo custo, integrado com Bluetooth, Wi-Fi e LoRa, atuando como o nó central de comunicação.
Módulo e Cartão SD: Essencial para que os nós da rede possam persistir os dados localmente, garantindo redundância e tolerância a falhas na entrega.
Dispositivo do Usuário: Celular, PC ou SBC conectado aos nós via Bluetooth para interface, criptografia e envio dos dados.
■
■
■
Componentes Físicos

## Slide 4
Camada Física e Modulação
Regulamentação e LoRaWAN
Comunicação via ondas de rádio em 915 MHz (Brasil abrange faixas de 902 a 907,5 MHz e 915 a 928 MHz).
A distância do sinal depende do Spreading Factor (Fator de Espalhamento), Bandwidth (Largura de Banda) e Coding Rate (Taxa de Codificação).
Opera dividindo a faixa de frequência via Multiplexação por Divisão na Frequência em sub-bandas para evitar colisões e enviar mensagens simultâneas.
LoRaWAN: Protocolo de comunicação (Camada MAC) e arquitetura de rede em topologia estrela, definindo regras, segurança e conexão.
Definido pela ANATEL (Ato nº 14.448/2017) como equipamento de radiocomunicação de radiação restrita operando na banda ISM.
Regras estritas de Duty Cycle (Ciclo de Trabalho), limitando a ocupação de canal (Dwell Time) a no máximo 400 milissegundos.
>
>
>
>
>
>
Tecnologia LoRa

## Slide 5
Solução Tudo-em-Um: Placa de desenvolvimento (modelo Heltec WiFi LoRa 32 V3) que integra processamento, rádio, tela e gerenciamento de energia em um único módulo compacto.
Processamento e Conectividade Local: Equipado com o poderoso microcontrolador ESP32-S3 (processador dual-core), oferecendo suporte nativo a Wi-Fi e Bluetooth 5 (LE).
Comunicação de Longo Alcance: Utiliza o moderno transceptor rádio Semtech SX1262, projetado para altíssima sensibilidade e transmissões LoRa de eficiência energética superior.
Autonomia e Interface: Conta com sistema interno de gerenciamento de carga/descarga para baterias de lítio (3.7V), porta USB-C e um display OLED de 0.96” embutido.
■
■
■
■
ESP32 LoRa V3

## Slide 6
Bibliotecas
Implementações em C (criptografia, compressão e Bluetooth no ESP32) e Dart/Flutter (conexão desktop/mobile e integração IPFS).
Servidor AWS
Nuvem rodando um nó IPFS, responsável por receber arquivos pesados, "pinnar" esses arquivos e retornar o hash para o dispositivo do usuário.
Rede IPFS
Tecnologia de armazenamento distribuído utilizada para o compartilhamento público, escalável e descentralizado de mídia e arquivos grandes.
Software & Cloud

## Slide 7
Tratamento da Mensagem
Avisos e Roteamento
Comprimidas e criptografadas localmente pelo dispositivo (chave pública).
Divididas em blocos limitados ao payload físico do protocolo LoRa.
Integridade garantida via CRC-16 nativo da camada física LoRa, calculado automaticamente sem overhead lógico extra.
Cabeçalho rígido: id_origem / id_destino / flag / código_aleatório / CRC.
Transmitidos em tempos aleatórios para mitigar colisões de pacotes (Aloha-style).
Existem 4 tipos de aviso: Alerta de nova mensagem, Hash IPFS na rede, Solicitação de reenvio de bloco e Reenvio de aviso.
>
>
>
>
>
>
Protocolo de Comunicação

## Slide 8
Compressão e Divisão: O dispositivo do usuário criptografa, corta a mensagem em blocos e envia o "Aviso Inicial" via Bluetooth para o Nó mais próximo.
Broadcast LoRa: O nó transmite o aviso para a rede em um canal de controle. Os nós ouvintes mudam para o canal de dados e iniciam a recepção.
Validação: A transmissão é feita M-1 vezes. Cada bloco passa pelo check CRC-16. Blocos corrompidos solicitam reenvio automático via novo aviso.
Montagem e Redundância: Após recebimento total, o nó remonta os blocos, salva no SD e compartilha via pulso de rádio curto com vizinhos imediatos.
Entrega e Flag: Ao detectar o destinatário conectado, o nó entrega, recebe confirmação local e faz broadcast da flag (1) marcando a mensagem lida na rede inteira.
Caminho de Dados: Arquivos Pequenos

## Slide 9
Arquivos grandes contornam o limite LoRa: são criptografados pelo app e enviados para o servidor IPFS (AWS) via internet (WiFi/4G local).
O servidor AWS processa, "pinna" o arquivo na rede global e retorna o Hash IPFS único gerado para aquele conteúdo.
O dispositivo do remente cria um Aviso LoRa Especial contendo o Hash e envia para a malha.
O destinatário recebe apenas o Hash via rádio, usa seu gateway local de internet e baixa o arquivo completo e criptografado da nuvem.
■
■
■
■
Caminho de Dados: Mídias via IPFS

## Slide 10
Validação Prática
Montagem da rede envolvendo pelo menos 5 nós ESP32 LoRa V3 para validar a comunicação e escalabilidade.
Estação de monitoramento remoto.
Sistema de controle de despacho remoto
■
■
■
Prova de Conceito (PoC)

## Slide 11
Zonas Rurais e Agro IoT
Monitoramento e envio de comandos para sensores/atuadores em grandes fazendas sem infraestrutura 4G, usando pontos de coleta na roça.
Comunicação Off-Grid
Criação instantânea de redes de contato em áreas de desastre, resgate florestal ou regiões isoladas onde telecomunicações falharam.
Redes M2M Privadas
Troca de telemetria segura, isolada e anônima entre máquinas industriais sem a necessidade de pagar provedores de rede (operadoras locais).
Principais Aplicações

## Slide 12
Etapa 1
Configuração do Hardware ESP32, testes físicos LoRa e base do protocolo CRC-16 e Avisos.
Etapa 2
Desenvolvimento das bibliotecas C e Dart, ponte Bluetooth e lógica de partição SD.
Etapa 3
Deploy IPFS via servidor AWS, integração de roteamento de Hash e Gateways de borda.
Etapa 4
Prova de conceito final, bateria de testes em ambiente aberto e integração com projetos da prova de conceito.
Plano de Desenvolvimento

## Slide 13
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL): Resolução nº 680/2017 e Ato nº 14.448 de 04 de dezembro de 2017 (Equipamentos de Radiação Restrita).
GTA/UFRJ - Wiki LoRaWAN: Estudo acadêmico sobre a arquitetura do protocolo e divisão de frequências em 915 MHz no Brasil.
ABCP Certificação: Regulamentação ANATEL detalhando limites de espectro e Duty Cycle para smart cities e infraestrutura urbana com LoRa.
Makerguides (2026): Comunicação de longo alcance com LoRa e impactos de Spreading Factor (SF), Bandwidth (BW) e Coding Rate (CR).
Documentações Oficiais: Semtech LoRaWAN Protocol, Espressif ESP32 Docs, Protocol Labs IPFS Architecture, AWS Cloud Services.
■
■
■
■
■
Referências Bibliográficas

## Slide 14
Perguntas?
Obrigado pela atenção e pelo interesse em nosso projeto!